## Slide 1: 第4章 集成运算放大器的应用
4.1 集成运算放大器的介绍
4.3 运算放大器在信号运算方面的应用
4.6 运算放大器在波形产生方面的应用
4.5 运算放大器在信号测量方面的应用
4.4 运算放大器在信号处理方面的应用
4.2 运算放大电路中的负反馈

## Slide 2
1. 了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。
2. 理解反馈的基本概念、作用和判断方法。
3. 理解运算放大器的电压传输特性，理解理想
运算放大器并掌握其基本分析方法。
4. 理解用集成运放组成的比例、加减、微分和
积分运算电路的工作原理，了解有源滤波器
的工作原理。
5. 理解电压比较器的工作原理和应用。
本章要求
第4章 集成运算放大器的应用

## Slide 3: 4.1 集成运算放大器的介绍
4.1.1 集成运算放大器的特点
集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路。是发展最早、应用最广泛的一种模拟集成电路。
特点：高增益、高可靠性、低成本、小尺寸
Auo 高: 70dB~140dB
rid 高: 105 ~ 1011
ro 低: 几十 ~ 几百
KCMR高: 70dB~130dB
集成运放的符号：
uo
+
+
Auo
u+
u–
。
。
。
+UCC
–UEE
–


## Slide 4: 4.1.2 电路的简单说明
+UCC
–UEE
uo
u–
u+
输入级
中间级
输出级
同相
输入端
输出端
反相
输入端
输入级：输入电阻高，能减小零点漂移和抑制干扰信号，都采用差分放大电路 。
中间级：要求电压放大倍数高。常采用多个共发射极放大电路构成。
输出级：与负载相接，要求输出电阻低，带负载能力强，一般由互补对称电路或射极输出器构成。

## Slide 5: 4.1.3 主要参数
1. 最大输出电压 UOPP
能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。
2. 开环差模电压增益 Auo
运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。 Auo愈高，所构成的运算电路越稳定，运算精度也越高。
6. 共模输入电压范围 UICM
运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值，运放的共模抑制性能下降，甚至造成器件损坏。
愈小愈好
3. 输入失调电压 UIO
4. 输入失调电流 IIO
5. 输入偏置电流 IIB

## Slide 6: 4.1.4 理想运算放大器及其分析依据
1. 理想运算放大器
Auo   ， rid   ，
ro 0 ， KCMR 
2. 电压传输特性 uo= f (ui)
线性区：
uo = Auo(u+– u–)
非线性区：
u+> u– 时， uo = +Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
+Uo(sat)
u+– u–
uo
–Uo(sat)
线性区
理想特性
实际特性
uo
+
+

u+
u–
+UCC
–UEE
–

饱和区
O

## Slide 7: 3. 理想运放工作在线性区的特点
因为 uo = Auo(u+– u– )
所以(1) 差模输入电压约等于0 即 u+= u– ,称“虚短”
(2) 输入电流约等于 0
即 i+= i–  0 ,称“虚断”
电压传输特性
Auo越大，运放的
线性范围越小，必
须加负反馈才能使
其工作于线性区。
+
+
∞
uo
u–
u+
i+
i–
–

u+– u–
uo
线性区
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O

## Slide 8
4. 理想运放工作在饱和区的特点
(1) 输出只有两种可能, +Uo(sat) 或–Uo(sat)
(2) i+= i–  0,仍存在“虚断”现象
电压传输特性
当 u+> u– 时， uo = + Uo(sat)
u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
不存在 “虚短”现象
u+– u–
uo
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O
饱和区

## Slide 9: 4.2 放大电路中的负反馈
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
4.2.1 什么是放大电路中的负反馈
反馈：将放大电路输出端的信号(电压或电流)的
一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
es
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
+
–
RS
通过RE
将输出电压
反馈到输入
通过RE
将输出电流
反馈到输入

## Slide 10
反馈放大电路的三个环节：
基本放大电路
比较环节
反馈放大电路的方框图
反馈电路
输出信号
输入信号
反馈信号
反馈系数
净输入信号
放大倍数
反馈
电路F
–
基本放大
电路A
+

## Slide 11
反馈放大电路的方框图
净输入信号
若三者同相，则 Xd = Xi – Xf
可见 Xd < Xi ，即反馈信号起了削弱净输入信号的作用（负反馈）。
反馈
电路F
–
基本放大
电路A
+
在放大电路中，出现正反馈将使放大器产生自激振荡，使放大器不能正常工作。
在振荡器中引入正反馈，用以产生波形。

## Slide 12
负反馈：反馈削弱净输入信号，使放大倍数降低。
正反馈：反馈增强净输入信号，使放大倍数提高。
利用瞬时极性法判断负反馈
+
+
－
+
(1)设接“地”参考点的电位为零，在某点对“地”电压（即电位）的正半周，该点交流电位的瞬时极性为正；在负半周则为负。
(2)设基极瞬时极性为正，根据集电极瞬时极性与基极相反、发射极(接有发射极电阻而无旁路电容时)瞬时极性与基极相同的原则，标出相关各点的瞬时极性。

## Slide 13
利用瞬时极性法判断负反馈
+
+
－

－

(3)若反馈信号与输入信号加在同一电极上，
(4)若反馈信号与输入信号加在两个电极上，
两者极性相反为负反馈；
极性相同为正反馈。
两者极性相同为负反馈；
极性相反为正反馈。

## Slide 14
+UCC
RC
C1
RF
+
+
–
–
RS
+
–
C2
+
+
RL
eS
ui
uo
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是正反馈还是负反馈？

## Slide 15
直流反馈：反馈只对直流分量起作用，反馈元件只能传递直流信号。
交流反馈：反馈只对交流分量起作用，反馈元件只能传递交流信号。
引入交流负反馈的目的：改善放大电路的性能
引入直流负反馈的目的：稳定静态工作点
4.2.2 负反馈的类型
1. 反馈的分类

## Slide 16
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是交流反馈还是直流反馈？
交、直流分量的信
号均可通过 RE，所以RE引入的是交、直流反馈。
如果有发射极旁路电容， RE中仅有直流分量的信号通过 ，这时RE引入的则是直流反馈。
ＣE

## Slide 17
2. 负反馈的类型
1) 根据反馈所采样的信号不同，可以分为电压反馈
和电流反馈。
电流负反馈具有稳定输出电流、增大输出电阻的作用。
电压负反馈具有稳定输出电压、减小输出电阻的作用。
如果反馈信号取自输出电压(正比于输出电压)，叫电压反馈。如果反馈信号取自输出电流（正比于输出电流），叫电流反馈。
经验判断法：
反馈元件直接与输出端相连的反馈叫电压反馈。
反馈元件没有直接与输出端相连的反馈叫电流反馈。

## Slide 18
+UCC
RC
C1
RF
+
+
–
–
RS
+
–
C2
+
+
RL
eS
ui
uo
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是电压反馈还是电流反馈？

## Slide 19
2) 根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的
不同，可以分为串联反馈和并联反馈。
反馈信号与输入信号串联，即反馈信号与输入信号以电压形式作比较，调整输入电压的反馈称为串联反馈。
反馈信号与输入信号并联，即反馈信号与输入信号以电流形式作比较，调整输入电流的反馈称为并联反馈。
串联反馈使电路的输入电阻增大，
并联反馈使电路的输入电阻减小。
经验判断法：
反馈元件直接与输入端相连的反馈叫并联反馈。
反馈元件没有直接与输入端相连的反馈叫串联反馈。

## Slide 20
+UCC
RC
C1
RF
+
+
–
–
RS
+
–
C2
+
+
RL
eS
ui
uo
RB1
RC
C1
C2
RB2
RE
RL
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
判断是串联反馈还是并联反馈？

## Slide 21
负反馈
交流反馈
直流反馈
电压串联负反馈
电压并联负反馈
电流串联负反馈
电流并联负反馈
负反馈的类型
稳定静态工作点

## Slide 22
3. 负反馈类型的判别步骤
3) 判别是否负反馈？
2) 判别是交流反馈还是直流反馈？
4) 是负反馈！判断是何种类型的负反馈？
1) 找出反馈网络（一般是电阻、电容）。

## Slide 23: 4.2.3 运算放大器电路中的负反馈
4.2.3.1 并联电压负反馈
i1
if
id
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

RL
－

设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈
反馈电流
取自输出电压——电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较——并联反馈
特点：输入电阻低、输出电阻低

## Slide 24: 4.2.3.2 串联电压负反馈
+
–
uf
+
–
ud
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
RL
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 削弱了净输入电压(差值电压) ——负反馈
反馈电压
取自输出电压——电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
——串联反馈
特点：输入电阻高、输出电阻低



## Slide 25: 4.2.3.3 串联电流负反馈
uo
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
+
–
uf
–
+
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 削弱了净输入电压(差值电压) ——负反馈
反馈电压
取自输出电流 ——电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
——串联反馈


uf =Rio
特点：输出电流 io 与负载电阻RL无关
——同相输入恒流源电路或电压-电流变换电路

## Slide 26: 4.2.3.4 并联电流负反馈
RF
R1
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
i1
if
id
设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈
反馈电流
取自输出电流——电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较
——并联反馈
－


## Slide 27: 16.2.3.4 并联电流负反馈
RF
R1
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
i1
if
id
设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) ——负反馈
反馈电流
取自输出电流——电流反馈
－

特点：输出电流 io 与负载电阻RL无关
——反相输入恒流源电路

## Slide 28
运算放大器电路反馈类型的判别方法：
1. 反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；
从负载电阻RL的靠近“地”端引出的，是电流反馈；
2. 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端（同相和反相）上的，是串联反馈；加在同一个输入端（同相或反相）上的，是并联反馈；
3. 对串联反馈，输入信号和反馈信号的极性相同时，是负反馈；极性相反时，是正反馈；
4. 对并联反馈，净输入电流等于输入电流和反馈电流之差时，是负反馈；否则是正反馈。

## Slide 29: 例1：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
uf
+
–
uo1
ui
R
+
–
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2
解：
因反馈电路直接从运算放大器A2的输出端引出，所以是电压反馈；
因输入信号和反馈信号分别加在反相输入端和同相输入端上，所以是串联反馈；
因输入信号和反馈信号的极性相同，所以是负反馈。
－

－


串联电压负反馈
先在图中标出各点的瞬时极性及反馈信号；

## Slide 30: 例2：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
解：
因反馈电路是从运算放大器A2的负载电阻RL的靠近“地”端引出的，所以是电流反馈；
因输入信号和反馈信号均加在同相输入端上，所以是并联反馈;
因净输入电流 id 等于输入电流和反馈电流之差，所以是负反馈。

－

并联电流负反馈
uo1
ui
R
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2

i1
if
id

## Slide 31: 4.2.4 负反馈对放大电路性能的影响
反馈放大电路的基本方程
反馈系数
净输入信号
开环
放大倍数
闭环
放大倍数
反馈
电路F
–
基本放大
电路A
+

## Slide 32: 1. 降低放大倍数
负反馈使放大倍数下降。
则有：
同相，所以 AF 是正实数
负反馈时，
| 1+AF| 称为反馈深度，其值愈大，负反馈作用愈强，Af也就愈小。
射极输出器、不带旁路电容的共射放大电路的电压放大倍数较低就是因为电路中引入了负反馈。

## Slide 33: 2.提高放大倍数的稳定性
引入负反馈使放大倍数的稳定性提高。
放大倍数下降至1/(1+|AF|)倍，其稳定性提高1+|AF|倍。
若|AF| >>1，称为深度负反馈，此时：
在深度负反馈的情况下，闭环放大倍数仅与反馈电路的参数有关。

## Slide 34
例：|A|=300，|F|=0.01。

## Slide 35: 3. 改善波形失真
A
ui
uf
ud
加反馈前
加反馈后
uo
大
略大
略小
略大
略小
负反馈是利用失真的波形来改善波形的失真，因此只能减小失真，而不能完全消除失真。

uo
A
F
小
接近正弦波
正弦波
ui

## Slide 36: 4.展宽通频带
引入负反馈使电路的通频带宽度增加
无负反馈
有负反馈
BWf
BW
f
|Au|
O
放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号，通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。

## Slide 37: 5. 对输入电阻的影响
ui
ube
ib
+
+
–
–
在同样的 ib下，ui= ube + uf > ube，所以 rif 提高。
1) 串联负反馈
无负反馈时：
有负反馈时：
uf
+
–
使电路的输入电阻提高

## Slide 38
if
无负反馈时：
有负反馈时：
在同样的ube下，ii = ib + if > ib，所以 rif 降低。
2) 并联负反馈
使电路的输入电阻降低
ii
ib
ube
+
–

## Slide 39
电压负反馈具有稳定输出电压的作用，
即有恒压输出特性，故输出电阻降低。
电流负反馈具有稳定输出电流的作用，
即有恒流输出特性，故输出电阻提高。
1) 电压负反馈使电路的输出电阻降低
2) 电流负反馈使电路的输出电阻提高
6.对输出电阻的影响

## Slide 40: 4.3 运算放大器在信号运算方面的运用
集成运算放大器与外部电阻、电容、半导体器件等构成闭环电路后，能对各种模拟信号进行比例、加法、减法、微分、积分、对数、反对数、乘法和除法等运算。
运算放大器工作在线性区时，通常要引入深度负反馈。所以，它的输出电压和输入电压的关系基本决定于反馈电路和输入电路的结构和参数，而与运算放大器本身的参数关系不大。改变输入电路和反馈电路的结构形式，就可以实现不同的运算。

## Slide 41: 4.3.1 比例运算
1. 反相比例运算
（1）电路组成
以后如不加说明，输入、输出的另一端均为地()。
（2）电压放大倍数
因虚短, 所以u–=u+= 0，
称反相输入端“虚地”— 反相输入的重要特点
因虚断，i+= i– = 0 ，
if
i1
i–
i+
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

所以 i1  if
因要求静态时u+、 u– 对地电阻相同，
所以平衡电阻 R2 = R1 // RF
动画

## Slide 42
4.3.1 比例运算
1. 反相比例运算
电压放大倍数
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

－
－
反馈电路直接从输
出端引出—电压反馈
输入信号和反馈信号加在
同一输入端—并联反馈
反馈信号使净输入
信号减小—负反馈
电压并联负反馈
输入电阻低，
共模电压  0

## Slide 43
⑤ 电压并联负反馈，输入、输出电阻低。
结论：
① Auf为负值，即 uo与 ui 极性相反。因为 ui 加
在反相输入端。
② Auf 只与外部电阻 R1、RF 有关，与运放本
身参数无关。
③ | Auf | 可大于 1，也可等于 1 或小于 1 。
④ 因u–= u+= 0 ， 所以反相输入端“虚地”。

## Slide 44
例：电路如下图所示，已知 R1= 10 k ，RF = 50 k 。
求：1. Auf 、R2 ；
2. 若 R1不变，要求Auf为 – 10，则RF 、 R2 应为 多少？
解：1. Auf = – RF  R1
= –50  10 = –5
R2 = R1  RF
=10 50  (10+50)
= 8.3 k
2. 因 Auf = – RF / R1 = – RF  10 = –10
故得 RF = –Auf  R1 = –(–10) 10 =100 k
R2 = 10  100  (10 +100) = 9. 1 k
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–


## Slide 45
2. 同相比例运算
因虚断，所以u+ = ui
（1）电路组成
（2）电压放大倍数
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

因虚短，所以 u– = ui ，
反相输入端不“虚地”
因要求静态时u+、u对地电阻相同，
所以平衡电阻R2=R1//RF
u+
u–

## Slide 46
2. 同相比例运算
输入电阻高
电压放大倍数
电压串联负反馈
输入信号和反馈信号分别
加两个输入端—串联反馈
反馈电路直接从输
出端引出—电压反馈
因虚短，所以 u– = ui ，
反相输入端不“虚地”
反馈信号使净输入
信号减小—负反馈
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

动画

## Slide 47
⑤ 电压串联负反馈，输入电阻高、输出电阻低。
结论：
Auf 为正值，即 uo与 ui 极性相同。因为 ui 加
在同相输入端。
② Auf只与外部电阻 R1、RF 有关，与运放本
身参数无关。
③ Auf ≥ 1 ，不能小于 1 。
④ u– = u+ ≠ 0 ，反相输入端不存在“虚地”现象。

## Slide 48
当 R1=  或 RF = 0 时，
uo = ui ， Auf = 1，称电压跟随器。
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

由运放构成的电压跟
随器:输入电阻高、输出
电阻低，其跟随性能比
射极输出器更好。
uo
ui
+
+
–
–
+
+

–

左图是一电压跟随器，电源经两个电阻分压后加在电压跟随器的输入端，当负载RL变化时，其两端电压 uo不会随之变化。
uo
+
–
+
+

–

15k
RL
15k
+15V
7.5k
例：

## Slide 49: 4.3.2 加法运算电路
1. 反相加法运算电路
因虚短, u–= u+= 0
平衡电阻：
R2= Ri1 // Ri2 // RF
ii2
ii1
if
ui2
uo
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R2
+
–
因虚断，i– = 0
所以 ii1+ ii2 = if
动画

## Slide 50
2. 同相加法运算电路
方法1: 根据叠加原理
ui1单独作用(ui2＝0)时，
同理，ui2单独作用时
ui2
uo
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R1
+
–
动画

## Slide 51
方法2：
平衡电阻：
Ri1 // Ri2 = R1 // RF
u+
思考
u+=?
也可写出 u–和 u+的表达式，利用 u–= u+ 的性质求解。
ui2
uo
RF
ui1
Ri2
Ri1
+
+

–

R1
+
–

## Slide 52: 4.3.3 减法运算电路
由虚断可得：
由虚短可得：
分析方法1：
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
如果取 R1 = R2 ，R3 = RF
如 R1 = R2 = R3 = RF
R2 // R3 = R1 // RF
输出与两个输入信号的差值成正比。
常用做测量
放大电路
动画

## Slide 53
分析方法2：利用叠加原理
减法运算电路可看作是反相比例运算电路与同相比例运算电路的叠加。
u+
ui2
uo
RF
ui1
R3
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–

## Slide 54: 4.3.4 积分运算电路
由虚短及虚断性质可得
i1 = if
if =?
if
i1
uo
CF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

uC
+
–
当电容CF的初始电压为 uC(t0) 时，则有
动画

## Slide 55
若输入信号电压为恒定直流量，即 ui= Ui 时，则
ui
t
O
积分饱和
线性积分时间
线性积分时间
–Uo(sat)
uo
t
O
+ Uo(sat)
ui = Ui > 0
ui = –Ui < 0
采用集成运算放大器组成的积分电路，由于充电电流基本上是恒定的，故 uo 是时间 t 的一次函数，从而提高了它的线性度。
输出电压随时
间线性变化
Ui
–Ui

## Slide 56: 4.3.5 微分运算电路
if
i1
由虚短及虚断性质可得
i1 = if
uo
C1
ui
R2
RF
+
+
–
–
+
+

–

ui
t
O
uo
t
O
Ui
–Ui
动画

## Slide 57: 4.4 运放在信号处理方面的应用
4.4.1 有源滤波器
滤波器是一种选频电路。
它能选出有用的信号，而抑制无用的信号，使一定频率范围内的信号能顺利通过，衰减很小，而在此频率范围以外的信号不易通过，衰减很大。
无源滤波器：由电阻、电容和电感组成的滤波器。
有源滤波器：含有运算放大器的滤波器。
缺点：低频时体积大，很难做到小型化。
优点：体积小、效率高、频率特性好。
按频率范围的不同，滤波器可分为低通、高通、带通和带阻等。

## Slide 58: 1. 有源低通滤波器
ui
uo
RF
uC
C
R
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
设输入为正弦波信号, 则有
故：

## Slide 59
若频率  为变量，则电路的传递函数
其模为
幅频特性
0
| Auf0 |
| T(j) |

O

## Slide 60
当 >0时，| T(j)| 衰减很快
显然，电路能使低于0的信号顺利通过，衰减很小，而使高于0的信号不易通过，衰减很大，称一 阶有源低通滤波器。
为了改善滤波效果，使  > 0 时信号衰减得更快些，常将两节RC滤波环节串接起来，组成二阶有源低通滤波器。
uo
RF
C
R
+
+

–

R1
+
–
ui
+
–
R
C
一阶
二阶
幅频特性
0
| Auf0 |
| T(j) |

O

## Slide 62: 2. 有源高通滤波器
ui
uo
RF
C
R
+
+

–

R1
+
–
+
–
设输入为正弦波信号，则有
故：

## Slide 63
可见，电路使频率大于0 的信号通过 ，而小于0 的信号被阻止，称为有源高通滤波器。
若频率  为变量，则电路的传递函数
其模为
幅频特性
0
| Auf0 |
| T(j) |

O

## Slide 64
4.4.2 电压比较器
电压比较器的功能：
电压比较器用来比较输入信号与参考电压的大小。当两者幅度相等时输出电压产生跃变，由高电平变成低电平，或者由低电平变成高电平。由此来判断输入信号的大小和极性。
用途：
数模转换、数字仪表、自动控制和自动检测等技术领域，以及波形产生及变换等场合 。
运放工作在开环状态或引入正反馈。

## Slide 65
理想运放工作在饱和区的特点：
1. 输出只有两种可能 +Uo (sat) 或–Uo (sat)
当 u+> u－ 时， uo = +Uo (sat)
u+< u－ 时， uo = – Uo (sat)
不存在 “虚短”现象
2. i+= i－  0 仍存在“虚断”现象
电压传输特性
uo
u+– u–
–Uo(sat)
+Uo(sat)
饱和区
O

## Slide 66
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
运放处于开环状态
1. 基本电压比较器
阈值电压(门限电平)：输出跃变所对应的输入电压。
ui
uo
O
UR
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
当 u+>u– 时，uo= +Uo (sat)
u+<u– 时，uo= –Uo (sat)
即 ui<UR 时，uo = +Uo (sat)
ui >UR 时，uo = – Uo (sat)
可见，在 ui =UR 处输出电压 uo 发生跃变。
参考电压
动画

## Slide 67
ui >UR，uo=+ Uo (sat)
ui <UR，uo= –Uo (sat)
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
ui
uo
UR
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR
输入信号接在反相端
输入信号接在同相端
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR

## Slide 68
输出带限幅的电压比较器
设稳压管的稳定电压为UZ，
忽略稳压管的正向导通压降
则 ui < UR，uo = UZ
ui >UR，uo = –UZ
UZ
–UZ
uo'
R
DZ
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR
ui<UR 时，uo' = +Uo (sat)
ui >UR 时，uo' = – Uo (sat)

## Slide 69
过零电压比较器
利用电压比较器
将正弦波变为方波
UR
uo
ui
R2
+
+

–

R1
+
–
+
+
–
–
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR= 0
t
ui
O
t
uo
+Uo(sat)
–Uo(sat)
O

## Slide 70
2. 滞回比较器
上门限电压
下门限电压
电路中引入正反馈
(1) 提高了比较器的响应速度；
(2) 输出电压的跃变不是发生
在同一门限电压上。
RF
当 uo = + Uo(sat)， 则
当 uo = – Uo(sat)， 则
门限电压受输
出电压的控制
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
－

－

## Slide 71
上门限电压 U'+ ：
ui 逐渐增加时的门限电压
下门限电压U"+：
ui 逐渐减小时的门限电压
ui
uo
O
–Uo(sat)
+Uo(sat)
电压传输特性
ui
t
O
uo
O
t
+Uo(sat)
–Uo(sat)
两次跳变之间具有迟
滞特性——滞回比较器
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–

## Slide 72
根据叠加原理，有
改变参考电压UR，可使传输特性沿横轴移动。
可见：
传输特性不再对称于纵轴，
+
UR
–
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
ui
uo
O
–Uo(sat)
+Uo(sat)
电压传输特性
当参考电压UR不等于零时

## Slide 73
定义：回差电压
与过零比较器相比具有以下优点：
1. 改善了输出波形在跃变时的陡度。
2. 回差提高了电路的抗干扰能力，U越大，抗干扰
能力越强。
结论：
1. 调节RF 或R2 可以改变回差电压的大小。
2. 改变UR可以改变上、下门限电压， 但不影回差
电压U。
电压比较器在数据检测、自动控制、超限控制报警和波形发生等电路中得到广泛应用。

## Slide 74
解：对图（1）
上门限电压
下门限电压
例：电路如图所示，Uo(sat) =±6V，UR = 5V，
RF = 20k，R2 =10k，求上、下门限电压。
（1）
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
+
UR
–
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
（2）

## Slide 75
解：对图（2）
例：电路如图所示，Uo(sat) =±6V，UR = 5V，
RF = 20k，R2 =10k，求上、下门限电压。
（1）
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
+
UR
–
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
（2）

## Slide 76
（1）
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
+
UR
–
RF
R2
uo
ui
+
+

–

R1
+
–
+
–
（2）
ui
uo
O
-6
-2
2
6
图(1)的电压传输特性
图(2)的电压传输特性
uo
ui
O
-6
6
1.33
5.33

## Slide 77: 4.5 运放在信号测量方面的应用
在自动控制和非电测量等系统中，常用各种传感器将非电量(如温度、应变、压力和流量等) 的变化转换为电信号(电压或电流) ，而后输入系统。但这种非电量的变化是缓慢的，电信号的变化量常常很小 ( 一般只有几毫伏到几十毫伏)，所以要将电信号加以放大。
测量放大电路的作用是将测量电路或传感器送来的微弱信号进行放大，再送到后面电路去处理。
一般对测量放大电路的要求是输入电阻高、噪声低、稳定性好、精度及可靠性高、共模抑制比大、线性度好、失调小、并有一定的抗干扰能力。

## Slide 78: 测量放大器的原理电路
ui1
+
+
∞
R2
+
+
∞
uo2
uo1
uo
R6
R6
R4
R4
+
+
∞
R2
R1
+
ui2
ui
+
+
A2
A1
A3



–
–
–
–
–
–
–
+
对A1和A2有
对A3有
改变R1的阻值，即可调节电压放大倍数

## Slide 79: 4.6 运放在波形产生方面的应用
波形发生器的作用：
产生一定频率、幅值的波形（如正弦波、方波、三角波、锯齿波等）。
特点：不用外接输入信号，即有输出信号。

## Slide 80: 4.6.1 矩形波发生器
1. 电路结构
由滞回比较器、
RC充放电电路组成，
电容电压uC 即是比较器的输入电压，
2. 工作原理
设电源接通时， uo = +Uo(sat) ，uC(0) = 0。
电阻R2两端的电压UR即是比较器的参考电压。
uo 通过 RF 对电容C充电， uC 按指数规律增长。
RF
C
uC
+
–
R1
R2
uo
+
+

–

+
–
充电
UR
+
–

## Slide 81
当 uo = +Uo(sat)时，电容充电， uC上升，
电容放电， uC下降，
当uC= UR 时，uo 跳变成 –Uo(sat)
当 uC= –UR 时，uo 跳变成
+Uo(sat) ，电容又重新充电。
放电
2. 工作原理
RF
C
uC
+
–
R1
R2
uo
+
+

–

+
–
充电
UR
+
–
RF
C
uC
+
–
R1
R2
uo
+
+

–

+
–
UR
+
–
动画

## Slide 82: 3. 工作波形
充电
放电
uo
uC
t1
t3
t2
T = T1+T2
电容充放电过程，uC 的响应规律为
4. 周期与频率
T1
T2
T
–Uo(sat)
+ Uo(sat)

## Slide 83
在充电过程中
在放电过程中
矩形波的周期
矩形波的频率
充放电时间常数相同： = RC
矩形波常用于数字电路中作为信号源

## Slide 84: 4.6.2 三角波发生器
A1：滞回比较器
因 u– = 0 ，
所以当 u+ = 0 时， A1状态改变
1. 电路结构
A2：反相积分电路
C
uo1
R3
DZ
R2
+
+

–

R6
uo
R5
R4
+
–
+
+

–

A2
A1
R1

## Slide 85
2. 工作原理
A1：滞回比较器
因 u- = 0 ，所以当 u+ = 0时，A1状态改变
输出 uo1 改变(+UZ 跃变到–UZ 或 –UZ 跃变到 +UZ)，
当
同时积分电路的输入、输出电压也随之改变。
C
uo1
R3
DZ
R2
+
+

–

R6
uo
R5
R4
+
–
+
+

–

A2
A1
R1
动画

## Slide 86: 3. 工作波形
T
T1
T2
4. 周期与频率
T = T1+ T2 = 2T1 = 2T2
uo1
UZ
–UZ
t
O
uo
(1) 改变比较器的输出 uo1、电阻R1 、R2 即可改变三角波的幅值。
(2) 改变积分常数RC 即可改变三角波的频率。
动画

## Slide 87: 4.6.3 正弦波振荡电路
正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅值的正弦交流信号。它的频率范围很广，可以从一赫以下到几百兆以上；输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦；输出的交流电能是从电源的直流电能转换而来的。
常用的正弦波振荡器
LC振荡电路:输出功率大、频率高。
RC振荡电路:输出功率小、频率低。
应用：无线电通讯、广播电视、超声波发生器、正弦波信号发生器等。
4.6.3.1 自激振荡

## Slide 88
1
S
u
1. 自激振荡定义
放大电路在无输入信号的情况下，就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。
开关合在“1”为无反馈放大电路。
2
1
S
u
开关合在“2”为有反馈放大电路。
开关合在“2”时，去掉ui 仍有稳定的输出。反馈信号代替了放大电路的输入信号。
自激振荡状态
2

## Slide 89
2. 自激振荡的条件
(1)幅度条件：
(2)相位条件：
n是整数
相位条件意味着振荡电路必须是正反馈；
幅度条件表明反馈放大器要产生自激振荡，还必须有足够的反馈量(可以通过调整放大倍数A 或反馈系数F 达到) 。
振荡平衡的条件

## Slide 90: 3. 起振及稳幅振荡的过程
设：Uo 是振荡电路输出电压的幅度，
B 是要求达到的输出电压幅度。
起振时Uo  0，达到稳定振荡时Uo =B。
起振过程中 Uo < B，要求AuF  > 1，
稳定振荡时 Uo = B，要求AuF  = 1，
从AuF  > 1 到AuF  = 1，就是自激振荡建立的过程。
可使输出电压的幅度不断增大。
使输出电压的幅度得以稳定。
起始信号的产生：在电源接通时，会在电路中激起一个微小的扰动信号，它是个非正弦信号，含有一系列频率不同的正弦分量。

## Slide 91: 起振及振荡平衡过程

## Slide 92: 4. 正弦波振荡电路的组成
(1) 放大电路: 放大信号
(2) 反馈网络: 必须是正反馈，反馈信号即是 放大电路的输入信号
(3) 选频网络: 保证输出为单一频率的正弦波 即使电路只在某一特定频率下满 足自激振 荡条件
(4) 稳幅环节: 使电路能从AuF  >1 ，过渡到 AuF  =1，从而达到稳幅振荡。

## Slide 93: 4.6.3.2 RC振荡电路
RC选频网络
正反馈网络
同相比例电路
放大信号
用正反馈信号uf
作为输入信号
选出单一频率的信号
1. 电路结构
uf
–
+
R
+
+
∞
RF
R1
C
R
C
–
uO
–
+

## Slide 94: 2. RC串并联选频网络的选频特性
传输系数：
。
。
R
C
R
C
。
+
–
+
–
。
式中 ：
分析上式可知：仅当  = o时， 达最大值，且 u2 与 u1 同相 ，即网络具有选频特性，fo决
定于RC 。

## Slide 95
u1
u2
u2 与 u1 波形
相频特性
（f）
fo
幅频特性
f
fo
1
3

## Slide 96: 3. 工作原理
输出电压 uo 经正反馈（兼选频）网络分压后，取uf 作为同相比例电路的输入信号 ui 。
(1) 起振过程

## Slide 97
(2) 稳定振荡
A = 0，仅在 f 0处 F = 0 满足相位平衡条件，所以振荡频率 f 0= 1  2RC。
改变R、C可改变振荡频率
RC振荡电路的振荡频率一般在200KHz以下。
(3) 振荡频率
振荡频率由相位平衡条件决定。

## Slide 98
振荡频率的调整
+
+
∞
RF
R
C
C
–
uO
–
+
S
S
R1
R2
R3
R3
R2
R1
改变开关S的位置可改变选频网络的电阻，实现频率粗调；
改变电容C 的大小可实现频率的微调。
振荡频率

## Slide 99
（4）起振及稳定振荡的条件
稳定振荡条件AuF = 1 ，| F |= 1/ 3，则
起振条件AuF > 1 ，因为 | F |=1/ 3，则
考虑到起振条件AuF > 1, 一般应选取 RF 略大2R1。如果这个比值取得过大，会引起振荡波形严重失真。
由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅，而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。

## Slide 100: 带稳幅环节的电路(1)
热敏电阻具有负温度系
数，利用它的非线性可以
自动稳幅。
在起振时，由于 uO 很
小，流过RF的电流也很小，
于是发热少，阻值高，使
RF >2R1；即AuF>1。
随着振荡幅度的不断加强，
uO增大，流过RF 的电流也
增大，RF受热而降低其阻
值，使得Au下降，直到RF=2 R1时，稳定于AuF=1， 振荡稳定。
半导体
热敏电阻
R
+
+
∞
RF
R1
C
R
C
–
uO
–
+

## Slide 101: 带稳幅环节的电路(1)
热敏电阻具有负温度系数，利用它的非线性可以自动稳幅。
半导体
热敏电阻
R
+
+
∞
RF
R1
C
R
C
–
uO
–
+
稳幅过程：
思考：
若热敏电阻具有正温度系数，应接在何处？
uo
t
RF
Au

## Slide 102: 带稳幅环节的电路(2)
ID
UD
振荡幅度较小时
正向电阻大
振荡幅度较大时
正向电阻小
利用二极管的正向伏安特性的非线性自动稳幅。
R
+
+
∞
RF2
R1
C
R
C
–
uO
–
+
D1
D2
RF1
稳幅环节

## Slide 103: 带稳幅环节的电路（2）
R
+
+
∞
RF2
R1
C
R
C
–
uO
–
+
D1
D2
RF1
图示电路中，RF
分为两部分。在RF1上正反并联两个二极管，它们在输出电压uO
的正负半周内分别导通。在起振之初，由
于 uo 幅值很小，尚不足以使二极管导通，
正向二极管近于开路
此时， RF >2 R1。而
后，随着振荡幅度的增大，正向二极管导通，其正向
电阻逐渐减小，直到RF=2 R1，振荡稳定。