## Slide 1: 随堂测试
两个移动用户同属于一个AP（或BS）管理的区域，双方进行的认证可以看作域内认证。根据学习知识，设计一种双向鉴别协议：（1)派生会话密钥；(2)防止重返攻击；（3)列出消息流（请参考下页ppt）；（4)列出每个节点已知的初始密钥材料；
做不完，按照作业时间公布，请参考作业通知；

## Slide 2: 域内认证

## Slide 5: 测试1：根据下面流程设计一个基于第三方的认证协议，单向/双向均可： （1）说明设计协议的应用场景； （2）每个节点初始信息，如何获得；例如公钥、随机数等 （3）简介算法整体功能或者目标，包含几个步骤，每个步骤功能； （4）对每个步骤详细实现加以设计，画出具体消息通信图；

## Slide 8: 小测2

## Slide 9: 1. 3.1 无线网络特点
（1）网络连接的开放性
  有线网络的网络连接是相对固定的，具有确定的边界，如防火墙和网关，攻击者必须物理地接入网络或经过物理边界，才能进入到有线网络。通过对接入端口的管理可以有效地控制非法用户的接入。
  无线网络则没有一个明确的防御边界。无线网络的开放性带来了信息截取、未授权使用服务、恶意注入信息等一系列信息安全问题，如无线网络中普遍存在的 DDoS 攻击问题。

## Slide 10: 1. 3.1 无线网络特点
（2）无线信道的不稳定性。
  无线网络随着用户的移动其信道特性是变化的，会受到干扰、衰落、多径、多普勒频移等多方面的影响，造成信号质量波动较大，甚至无法进行通信。需要ARQ

## Slide 11: 1. 3.1 无线网络特点
（3）网络终端的移动性
  有线网络的用户终端与接入设备间通过线缆连接，终端不能大范围移动，对用户的管理比较容易。
  无线网络终端不仅可以在较大范围内移动，而且还可以跨区域漫游，这增大了对接入节点的认证难度，如移动通信网络中的接入认证问题。

## Slide 12: 1. 3.1 无线网络特点
（4）网络的动态拓扑结构
  动态的、变化的拓扑结构缺乏集中管理机制，使得安全技术（如密钥管理、信任管理等）更加复杂（可能是无中心控制节点、自治的）。
  另一方面，无线网络环境中做出的许多决策是分散的，许多网络算法（如路由算法、定位算法等）必须依赖大量节点的共同参与和协作来完成。

## Slide 13: 1. 3.1 无线网络特点
（5）网络终端设备资源有限性
无线网络终端设备与有线网络的终端（如 PC）相比，具有计算、通信、存储等资源受限的特点，以及对耗电量、价格、体积等的要求。
（6）网络异构性
  个域网、局域网、广域网等多种网络类型，缺少统一标准，安全管理具有一定难度。

## Slide 14: 1. 3.2 安全服务
1. 认证 Authentication
认证发送方和接收方的身份(对等实体身份认证)；
认证信息的来源(数据源身份认证)。
2. 数据机密性 data confidentiality
保护数据免于非授权泄漏，并防止流量分析
3. 数据完整性 data integrity
确保接收到的数据是由授权用户发出的或者是未被修改过的
4. 不可否认性 non-repudiation
防止通信方对通信行为的否认，包括源不可否认性和宿不可否认性
5. 访问控制 Access control
保护信息免于被未经授权的实体访问

## Slide 15
2022/05/23
1. 在以下案例中提供了哪种安全机制？
a. 一学校要求学生需进行身份认证并通过密码才能登录学校的服务器。
b. 学生远程登录某系统，提交密码时附加该密码对应的消息摘要。
c. 一学生把考试的答案写在小纸片上，又把纸片卷起来塞入笔帽，然后把笔递给另一名学生。
d. 银行要求客户为一笔提款签名。
e. 程序开发人员和测试人员，不能由同一个人员担当。
f. 一名研究生为了保护其论文，使用了张贴于其网站上的水印。
1.认证（身份鉴别）、2.完整性、3.机密性、
4.不可否认、5.访问控制、6.数字签名（不可否认）