## Slide 2: 端口聚合配置 — 相关命令
静态聚合命令
创建聚合接口，并进入聚合接口视图
[h3c]interface bridge-aggregation interface-number
    interface-number ：聚合端口， 系列取值范围为1-1024（不同版本数值有差别，见配置手册）
    将以太网接口加入聚合组（首先进入以太网接口视图）
  [H3C-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group number （注：此处number与聚合端口的数值一致）
例：将以太网端口Ethernet1/0/1 加入聚合端口22。
  [H3C] interface bridge-aggregation 22
  [H3C] interface Ethernet1/0/1
  [H3C-Ethernet1/0/1]port link-aggregation group 22

## Slide 3: 端口聚合配置 — 相关命令（续）
清除端口聚合
  [H3C] undo link-aggregation group agg-id
  [H3C] undo interface bridge-aggregation interface-number （如第一条命令不能执行，请执行此条命令）
显示端口聚合的信息
  [H3C] display link-aggregation summary

## Slide 4: 创建/删除VLAN
创建VLAN并进入VLAN视图
  [H3C] vlan vlan_id
  注：执行后提示符变为“[Quidway-vlanid]”；若该VLAN已存在，则仅进入VLAN视图
删除VLAN
  [H3C] undo vlan vlan_id
参数说明：
  vlan-id ：VLAN接口的ID，取值范围为1～4094
举例：
  [H3C] vlan 2
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 5: 给VLAN指定端口
向VLAN中添加交换机端口
  [H3C-vlan2] port port_num [ to port_num ] & < 1-10 >
从VLAN中删除交换机端口
  [H3C-vlan2] undo port port_num [ to port_num ] & <1-10>
参数说明：
port_num：由Interface类型和端口序号组成；端口序号由设备单元号、槽号和端口号的三元组组成
举例：
  [H3C-vlan2] port ethernet 1/0/1 to ethernet 1/0/12
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 6: VLAN组网配置举例
目标：
  PCA和PCC同属于一个VLAN 2且能相互通信。
  PCB和PCD同属于另一个VLAN 3且能相互通信。
  两台交换机用两根1000M网线通过Trunk链路互连，并使用
  端口聚合功能增加链路带宽
trunk
PCA:VLAN2
PCD:VLAN3
PCC:VLAN2
PCB:VLAN3
e1/0/1
e1/0/1
e1/0/2
e1/0/2
e1/0/23 & 24
e1/0/23 & 24

## Slide 7: VLAN组网配置举例（续）
配置VLAN：
  [SwitchA] vlan 2
  [SwitchA-vlan2] port e1/ 0/1
  [SwitchA-vlan2] vlan 3
  [SwitchA-vlan3] port e1/ 0/2
配置端口聚合
  [SWA-Ethernet1/0/23] speed 100
  [SWA-Ethernet1/0/23] duplex full
  [SWA-Ethernet1/0/24 speed 100
  [SWA-Ethernet1/0/24] duplex full (红色为可选配置)
  [SwitchA] interface bridge-aggregation 1
  [interface bridge-aggregation 1] int e1/0/23
  [SWA-Ethernet1/0/23] port link-aggregation group 1
  [SWA-Ethernet1/0/23] int e1/0/24
  [SWA-Ethernet1/0/24] port link-aggregation group 1
  [SWA-Ethernet1/0/24] interface bridge-aggregation 1
  [interface bridge-aggregation 1]port link-type trunk
  [interface bridge-aggregation 1]port trunk permit vlan 2 to 3
注：SwitchB做类似配置

## Slide 8: IP地址的配置
设定IP地址
[H3C-vlan-inferface1] ip address ip-addr netmask
取消IP地址
[H3C-vlan-inferface1] undo ip address
举例
[H3C-vlan-inferface1] ip address 210.30.103.254 255.255.255.0
检查IP地址配置是否正确
[任意视图] display interface vlan-interface [vlan_id]

## Slide 9: 静态路由的配置
添加一条静态路由表项
[H3C] ip route-static ip-address { mask | mask-length } { interface-type interface-number | gateway-address }
删除一条静态路由表项
[H3C] undo ip route-static ip-address { mask | mask-length }
举例
[H3C] ip route-static 210.30.104.0 24 210.30.104.254
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1 //缺省路由
检查静态路由配置是否正确
[任意视图] display ip routing-table

## Slide 10: VLAN路由配置举例
要求：使上述PC机之间能够互通

## Slide 11: VLAN路由配置举例（续）
使用下面命令设置交换机A的三个VLAN接口的IP地址：
[SwitchA-vlan-interface1] ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
[SwitchA-vlan-interface2] ip address 210.30.101.254 255.255.255.0
[SwitchA-vlan-interface3] ip address 210.30.102.254 255.255.255.0
使用下面命令设置交换机A上的静态路由表：
[SwitchA] ip route-static 210.30.103.0 255.255.255.0 192.168.1.20
[SwitchA] ip route-static 210.30.104.0 255.255.255.0 192.168.1.20
配置四台PC机上的缺省网关
注：
（1）同一交换机上不同VLAN间的路由表项可以由交换机自动生成；
（2）因不存在跨交换机的VLAN，故不需配置Trunk链路；
（3）交换机B上的配置类似。

## Slide 12: 使用Telnet登录交换机（续）
1、配置交换机的IP地址和子网掩码
  <H3C> system
  [H3C] interface vlan-interface 1
  [H3C-vlan-interface1] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
2、配置用户远程登录口令和权限
[H3C]telnet server enable
  [H3C] user-interface vty 0 4
  [H3C-ui-vty0-4] authentication-mode password
  [H3C-ui-vty0-4] set authentication password simple 123456
  [H3C-ui-vty0-4] user privilege level 3（如果是v7，)语句换成
  [H3C-line vty0-4]user-role level-15
交换机上必须预先完成的配置：

## Slide 13: 给端口指定VLAN
将端口添加到VLAN:
[H3C-Ethernet1/0/2] port access vlan vlan-id
将端口从VLAN中删除
  [H3C-Ethernet1/0/2] undo port access vlan vlan-id
举例：
  [Quidway-Ethernet1/0/2] port access vlan 1
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 14: 设置端口的链路类型
设置命令：
  [H3C-Ethernet1/0/1] port link-type { access | trunk | hybrid }
恢复为缺省值命令：
[H3C-Ethernet1/0/1] undo port link-type
举例：
[H3C-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 15: 设置Trunk端口允许通过的VLAN
设置当前Trunk端口，允许某些VLAN的帧通过：
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan { vlan_id_list | all }
vlan_id_list: vlan_id1 [to vlan_id2] & <1-10>
将当前Trunk端口从某些VLAN中删除：
[H3C-Ethernet1/0/1] [undo] port trunk permit vlan { vlan_id_list | all }
举例：
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 6 to 10 25
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan all
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 16: 汇聚情况下设置trunk链路（备注）
[H3C]interface bridge-aggregation 1
[H3C-bridge-aggregation1]port link-type trunk
[H3C-bridge-aggregation1]port trunk permit vlan 2 to 3
不需要在实际物理端口视图下分别设置trunk属性
Notes: 需要修订，和前面的内容统一

## Slide 17: 其他常用命令
指定/删除VLAN描述字符：
  [H3C-vlan1] description string
  [H3C-vlan1] undo description
  例：[H3C-vlan1] description Floor 1 and 2
查看VLAN设置：
  [任意视图] display vlan [vlan_id ]
开启/关闭VLAN接口：
  [H3C-vlan-interface1] shutdown
  [H3C-vlan-interface1] undo shutdown
Notes: 此页标题禁止有多级标题，更不要出现所在章节的名称。
此页标题要简练，能直接表达出本页的内容。
内容页可以除标题外的任何版式，如图、表等。
该页在授课和胶片＋注释中都要使用。

## Slide 18: PPP配置 — 封装PPP
配置接口封装的链路层协议为PPP
[Quidway-Serial0] link-protocol ppp
路由器接口缺省封装的链路层协议即为PPP，故在路由器启动后，它的同异步串口的链路层协议将自动是PPP，并不需要键入上述命令来进行显式配置

## Slide 19: PPP配置 — PAP验证（V7）
验证方:
[Quidway-Serial0] ppp authentication-mode pap
[Quidway] local-user username class network
[Quidway-luser] service-type ppp
[Quidway-luser] password simple password
被验证方:
[Quidway-Serial0] ppp pap local-user username password simple password
注意：配置后一定要在接口视图下重启接口，
即执行命令“shut down”和“undo shutdown”
Notes: 1

## Slide 20: PPP配置 — CHAP验证（V7）
验证方:
[RA-Serial0] ppp authentication-mode chap
[RA-Serial0] ppp chap user user -a /在被认证方上为认证方配置的用户名必须跟此处配置的一致
[Quidway] local-user user-b class network
[Quidway-luser] service-type ppp
[Quidway-luser] password simple password
被验证方:
[RB-Serial0] ppp chap user user -b /在认证方上为被认证方配置的用户名必须跟此处配置的一致
[Quidway] local-user user –a class network
[Quidway-luser] service-type ppp
[Quidway-luser] password simple password
注意：配置后一定要在接口视图下重启接口，
即执行命令“shut down”和“undo shutdown”
Notes: 1

## Slide 21: 访问控制列表 — 分类（ V5&V7 ）
基于接口的访问控制列表（Interface-based ACL）
  使用接口来控制网络包
  数字标识：1000 — 1999
基本的访问控制列表（Basic ACL）
  只使用源IP地址来控制IP包
  数字标识：2000 — 2999
高级的访问控制列表（Advanced ACL）
  使用源和目的IP地址，协议号，源和目的端口号来控制IP包
  数字标识：3000 — 3999
基于MAC 的访问控制列表（MAC-based ACL）
  使用MAC地址来控制网络包
数字标识：4000 — 4999禁止防火墙
  [Quidway] undo firewall enable
缺省情况下，防火墙处于“开启”状态。（V7版本）

## Slide 22: 防火墙配置V5&V7 — 缺省过滤方式
缺省过滤方式：当访问规则中没有找到一条匹配的规则来判定网络包是否可以通过的时候，将根据缺省过滤方式来决定“允许”还是“禁止”网络包通过。
设置缺省过滤方式为“允许”：
  [Quidway] firewall default permit
设置缺省过滤方式为“禁止”：
  [Quidway] firewall default deny
缺省情况下，缺省过滤方式为“允许”

## Slide 23: 防火墙配置V5&V7 — 在接口上应用ACL
在接口上应用ACL的命令为：
  [Quidway-Serial0] firewall packet-filter acl-number { inbound | outbound }
  inbound：入方向
  outbound：出方向
在一个接口的一个方向上，可以配置多个ACL，匹配时从acl-number 大的ACL开始

## Slide 24: 防火墙配置V5&V7 — 显示配置信息
显示ACL及在接口上的应用
[任意视图] display acl { all | acl-number }
显示防火墙状态
[任意视图] display firewall-statistics { all | interface type number }

## Slide 25: 防火墙配置V5&V7 — 举例
202.39.2.3
防火墙配置要求：
只有外部特定PC可以访问内部服务器
只有内部特定PC可以访问外部网络
Ethernet0
Serial0

## Slide 26: 防火墙配置V5&V7— 举例（续）
# 打开防火墙功能。
[Router] firewall enable//v7不需要这个命令
# 设置防火墙缺省过滤方式为允许包通过。
[Router] firewall default permit//v7不需要这个命令
# 配置Ethernet0入方向访问规则禁止所有包通过。
[Router] acl number 3001 match-order auto
[Router-acl-adv-3001] rule deny ip source any destination any
# 允许内部特定PC访问外部网，允许内部服务器与外部特定PC通讯。
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.38.1.4 0 destination any
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.38.1.1 0 destination 202.39.2.3 0
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.38.1.2 0 destination 202.39.2.3 0
[Router-acl-adv-3001] rule permit ip source 129.38.1.3 0 destination 202.39.2.3 0

## Slide 27: 防火墙配置V5&V7 — 举例（续）
# 配置Serial0入方向访问规则禁止所有包通过。
[Router] acl number 3002 match-order auto
[Router-acl-adv-3002] rule deny ip source any destination any
# 允许外部网与内部特定PC通讯。
[Router-acl-adv-3002] rule permit ip source any destination 129.38.1.4 0
# 允许外部特定PC访问内部服务器。
[Router-acl-adv-3002] rule permit ip source 202.39.2.3 0 destination 129.38.1.1 0
[Router-acl-adv-3002] rule permit ip source 202.39.2.3 0 destination 129.38.1.2 0
[Router-acl-adv-3002] rule permit ip source 202.39.2.3 0 destination 129.38.1.3 0
# 将规则3001 作用于从接口Ethernet0 进入的包。
[Router-Ethernet0] firewall packet-filter 3001 inbound//v7去掉firewall关键词
# 将规则3002 作用于从接口Serial0 进入的包。
[Router-Serial0] firewall packet-filter 3002 inbound//v7去掉firewall关键词

## Slide 28: 通过Telnet方式登录（续）
在路由器上配置Telnet用户和密码（V7系列）
[RT]telnet server enable /缺省情况下，Telnet服务处于关闭状态
[RT]line vty 0 /进入一个或多个VTY用户线视图
[RT-line-vty0]authentication-mode scheme /设置登录用户的认证方式为通过AAA认证
创建本地用户命令如下
[RT]local-user test class manage（创建用户名）
[RT-luser-manage-test]password simple 12（创建密码）
[RT-luser-manage-test]service-type telnet
[RT-luser-manage-test]authorization-attribute user-role network-admin（设置登陆权限是超级用户最高权限）
Notes: telnet

## Slide 29: 静态路由配置 — 命令
注意：只有下一跳所属的的接口是点对点（PPP、HDLC）的接口时，才可以填写<interface-name>，否则必须填写<nexthop-address>。
[Quidway] [undo] ip route-static ip-address { mask | masklen } { interface-type interface-name | nexthop-address } [ preference value ]
静态路由的配置命令:
例如：
[Quidway] ip route-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2
[Quidway] ip route-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
[Quidway] ip route-static 129.1.0.0 16 Serial 2

## Slide 30: 静态路由配置 — 缺省路由
Quidway A
10.0.0.1
S0
10.0.0.2
S0
Quidway B
Private Network
Public Network
在路由器 Quidway A上配置：
ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.0.2
Internet上大约99%的路由器上都存在一条缺省路由!

## Slide 31: RIP配置 — 指定工作网段
在路由器所连接的一个网段启动/关闭RIP
  [Quidway-rip] [undo] network network-address
  network-address: 路由器相应接口的IP地址
在路由器所连接的所有网段启动/关闭RIP
  [Quidway-rip] [undo] network 0.0.0.0
注意：RIP只在指定网段上的接口运行；因此，RIP 启动后必须指定其工作网段。

## Slide 32: RIP配置 — 路由聚合与路由引入
启动/关闭RIP-2的路由聚合功能
  [Quidway-rip] [undo] summary
引入/取消其它协议的路由
  [Quidway-rip] [undo] import-route protocol
  protocol: Direct, Static, OSPF, BGP, IS-IS
注意：
（1）路由聚合仅在RIP-2下工作；在缺省情况下，RIP-2启动路由聚合。
（2）在缺省情况下，RIP不引入其它协议的路由。

## Slide 33: RIP配置 — 举例

## Slide 34: OSPF配置 — Router ID
配置路由器的ID:
  [Quidway] router id router-id
  例如：[Quidway] router id 1.1.1.1
取消路由器的ID:
  [Quidway] undo router id
注：（1）路由器的ID号是一个32比特的无符号整数，为点分十进制格式，它是路由器所在自治系统中的唯一标识。
（2）如果路由器所有的接口都没有配置IP地址，那么用户必须配置路由器ID号，否则OSPF无法运行。
（3）通常的做法是将路由器的ID配置为与该路由器某个接口的IP地址，这样便可以保证它的唯一性。

## Slide 35: OSPF配置 — 启动/关闭
启动/关闭OSPF
  [Quidway] [undo] ospf
注：
（1）缺省情况下，路由器不启动OSPF。
（2）OSPF的大部分特性都需要在OSPF视图下配置，接口视图下也有部分OSPF相关属性的配置。
Notes: 1

## Slide 36: OSPF配置 — 配置接口所在区域
创建/删除区域
  [Quidway-ospf] [undo] area area-id
  例如：[Quidway-ospf] area 0
  [Quidway-ospf-area0]
在区域中指定/取消网段
  [Quidway-ospf-area0] [undo] network ip-addr mask
  ip-addr：路由器接口IP
  mask: 反子网掩码
  例如： [Quidway-ospf-area0] network 192.168.1.1 0.0.0.255
注：在系统视图下使用ospf 命令启动OSPF 后，还必须在区域视图下向该区域中加入网段，然后OSPF才会在该网段上运行。
V5&V7:

## Slide 37: OSPF配置 — 路由引入
引入/取消其它协议的路由
  [Quidway-ospf] [undo] import-route protocol
  protocol: Direct, Static, RIP, BGP, IS-IS
注：在缺省情况下，OSPF不引入其它协议的路由。

## Slide 38: OSPF配置 — 举例
V5&V7
[RouterA] router id 1.1.1.1
[RouterA] interface serial 0/0
[RouterA-serial0/0] ip address 2.2.2.1 24
[RouterA-serial0/0] interface ethernet 0/0
[RouterA-ethernet0/0] ip address 1.1.1.1 24
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.1 0.0.0.255
配置
RouterA
Notes: 1

## Slide 39: 综合实验举例 — 实验环境
路由器之间的链路层协议都封装PPP
在路由器A与B之间使用静态路由
在路由器B与C之间运行路由协议RIP
在路由器C与D之间运行路由协议OSPF
要
求

## Slide 40: 综合实验举例 — 路由配置
路由器A
  [RA] ip route-static 0.0.0.0 0 192.0.0.2
路由器B
  [RB] ip route-static 202.0.0.0 24 192.0.0.1
  [RB] rip
  [RB-rip] network 192.0.1.1
  [RB-rip] network 202.0.1.1

## Slide 41: 综合实验举例 — 路由配置（续）
路由器C
  [RC] rip
  [RC-rip] network 192.0.1.2
  [RC-rip] network 202.0.2.1
  [RC]ospf
  [RC-ospf-1]area 0
  [RC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.0.2.0 0.0.0.255
  [RC-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.2.0 0.0.0.255
路由器D
  [RD]ospf
  [RD-ospf-1]area 0
  [RD-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.0.2.0 0.0.0.255
  [RD-ospf-1-area-0.0.0.0]network 202.0.3.0 0.0.0.255
Notes: 1

## Slide 42: 综合实验举例 — 路由引入
[RB] display ip routing-table
Routing Tables:
Destination/Mask Proto Pref Metric Nexthop Interface
127.0.0.0/8 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
192.0.0.0/24 Direct 0 0 192.0.0.2 Serial0
192.0.0.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
192.0.0.1/32 Direct 0 0 192.0.0.1 Serial0
202.0.1.0/24 Direct 0 0 202.0.1.1 Ethernet0
202.0.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
202.0.0.0/24 Static 60 1 192.0.0.1 Serial0
202.0.2.0/24 RIP 100 1 192.0.1.2 Serial1
由上可见，路由表的信息缺少到202.0.3.0/24的表项
路由器RB上的路由表：

## Slide 43: 综合实验举例 — 路由引入（续）
路由器B
  [RB-rip] import-route static
  [RB-rip] import-route direct
路由器C
  [RC-rip] import-route ospf
  [RC-rip] import-route direct
  [RC] ospf
  [RC-ospf] import-route rip
  [RC-ospf] import-route direct
至此，整个网络应该完全连通